BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 830/2015/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével

A kiállítás dátuma: 2011. augusztus 1.

Felülvizsgálat dátuma: 2017. május 30. 	                                                         5. verzió

szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása * 1.1. Termékazonosító: Be Clean Carpet 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: Azonosított felhasználása: szőnyegtisztítás, folttisztítás Ellenjavallt felhasználása: nem ismert 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cudy Future Kft. 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18. Telefon: +36 42 512 788 E-mail: info@cudyfuture.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám: 06-42-512-788 Elérhetőség: munkanapokon 8-16 óráig Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199

2. szakasz: A veszély azonosítása* 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása: A 1272/2008/EK (CLP) szerint: A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak, a 1272/2008/EK rendelet alapján. Veszélyességi osztály és kategória: a készítmény nem veszélyes A készítmény használatára utaló figyelmeztető H-mondat: nem szükséges Legfontosabb nem kívánt hatások: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség- és környezetkárosító hatás nem lép fel. 2.2. Címkézési elemek: Piktogram: - Figyelmeztetés: - Figyelmeztető mondatok: - Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak: nem alkalmazható. Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak: nem alkalmazható. Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból: nem ismert. A biztonsági adatlap 11. és 12. pontja tartalmazza a személyi és/vagy a környezeti kockázatokat.

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:* 3.1. Anyagok A termék keverék, nem anyag 3.2. Keverékek: Veszélyes összetevők CAS szám EC szám REACH regisztrációs szám CLP szerinti jelölés Koncentráció (%) Na-C12-C14-alkilszulfát, etoxilált 68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16-0000 Skin. Irrit. 2 H 315 Eye Dam. 1 H 318 Aquatic Acute 3 H412 1-5 1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-kókusz-acil-származékok, hidroxidok, belső sók 147170-44-3 604-575-4 01-2119489410-39 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 1-3 2-Butoxietanol 111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36-0005 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit . 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4 H332 <3 Nem veszélyes összetevő(k), vagy koncentrációjuk nem éri el a besorolási értéket: illatanyag. A veszélyes anyagok kockázataira utaló H mondatok teljes szövegét az adatlap 16. rovata közli.

. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések* Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Általános tanács: Bőrrel való érintkezés után mossunk kezet, vigyázzunk, hogy szembe ne kerüljön. A szennyezett ruházatot le kell venni. Tartós belélegzését kerüljük el. Belégzés esetén: Rendeltetés szerű felhasználás esetén belégzési veszély nem léphet fel. Szükség esetén szellőztessünk. Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel le kell öblíteni. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Szemmel való érintkezés esetén: Legalább 10-15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Távolítsuk el a kontaktlencséket! Irritáció vagy panasz észlelésekor szakorvost kell felkeresni. Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ha a sérült magánál van sok vízzel meg kell itatni. Hánytatni nem szabad. Azonnal orvosi ellátás szükséges. Javaslat: Tegyünk meg mindent az orvosi segítséget nyújtó személyek védelmére, segítsük a munkájukat. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Belégzés: Rendeltetés szerű felhasználás esetén belégzési veszély nem léphet fel. Bőr: Hosszabb ideig történő érintkezés esetén enyhe bőrkiszáradás érzékeny bőrűeknél. Szem: Enyhe szemvörösséget okozhat. Lenyelés: Hányinger, hasfájás. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Az orvosi segítséget nyújtó személyek munkáját segíteni kell. Lenyelés esetén a felhígulás érdekében itassunk sok vizet.

5. szakasz: Tűzoltási intézkedések* 5.1. Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: Vízsugár, oltóhab, oltópor, CO2 Alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert. 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: Nem ismert. 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Az edényzet felmelegedése esetén porlasztott vízzel való hűtés javasolt. Tűzoltásnál használni kell az egyéni védőfelszerelést.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén* 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Belégzés: Rendeltetés szerű felhasználás esetén belégzési veszély nem léphet fel. Nagy mennyiség kiömlésekor szellőztessünk. Bőr: Bőrre ne kerüljön. Érzékeny bőrűek viseljenek védőkesztyűt. Szem: Kerüljük a szembe kerülést. Ha fennáll a fröccsenés veszélye akkor javasolt a védőszemüveg viselése. Lenyelés: Kerüljük a keverék lenyelését. Gyújtóforrás: Nem tűzveszélyes termék. Szellőztetés: Nagy mennyiség kiömlésekor szellőztessünk. Porzás: Nem por alakú termék. Terület kiürítése: Nem szükséges. Szakértői konzultáció: Nem szükséges különleges szakértő. 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Belégzés: Nagy mennyiség kiömlésekor szellőztessünk. Bőr: Bőrre ne kerüljön. Érzékeny bőrűek viseljenek védőkesztyűt. Szem: Kerüljük a szembe kerülést. Ha fennáll a fröccsenés veszélye akkor javasolt a védőszemüveg viselése. Lenyelés: Kerüljük a keverék lenyelését. A nem érintett személyeket el kell távolítani. A szennyezett ruházatot le kell venni, valamint bő vízzel való kézmosás szükséges. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Nagyobb mennyiség kiömlése esetén a kiömlött keveréket felszívóképes inert ásványi anyaggal (pl. homok) kell befedni, és zárt tartályban elszállítani. Az átnedvesedett felületeket - különösképpen a közlekedő utakat- sok vízzel meg kell tisztítani a csúszásveszély elhárítása céljából. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkat lásd az 1. pontban. Az egyéni védőfelszerelésre az információk a 8. pontban, a hulladékkezelési módszerek a 13. pontban találhatóak.

7. szakasz: Kezelés és tárolás* 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Használata során el kell kerülni a tömény keverék nagy mennyiségű kiömlését. A kezelés során be kell tartani az általános munkavédelmi utasításokat. 7.1.1. Ajánlások: A teljesen elszennyeződött ruházatot le kell venni. A szembe kerülést, a lenyelést el kell kerülni. Tárolóedényzetet mindig alaposan zárjuk vissza. 7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: Használat közben étkezni, inni, dohányozni tilos. Használat után bőséges vízzel való kézmosás szükséges. 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett fagymentes helyen, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Javasolt tárolási hőmérséklet 5-20 °C. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 7.3. Meghatározott végfelhasználás: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.

8. szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem* 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Expozíció a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szerint: A 2-Butoxietanol összetevőre vonatkozó szabályozás: Felszívódva ható anyagok. Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül.II.1:Felezési idő < 2óra ÁK-érték: 98 mg/m3, CK-érték: 246 mg/m3 Maximális határérték/faktor: 4x15perc Bőrhatás: Bőrön át is felszívódik 8.2. Az expozíció elleni védekezés: Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait. A dolgozókkal meg kell ismertetni a keverék felhasználás munka egészségügyi előírásait. 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Biztosítani kell a munka közbeni és a munka utáni hideg-meleg vizes tisztálkodás lehetőségét. Megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. 8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök: Szem/arc védelem: Rendeltetésszerű felhasználásánál veszély nem fordulhat elő. A kifröccsenés ellen védjük a szemünket. Kézvédelem: Nem szükséges. Érzékeny bőr esetén használjunk bőrápoló krémet. Test védelme: Vigyázzunk a ruhára fröccsenés ellen. Légutak védelme: Nem szükséges. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni. A szennyezett ruházatot le kell venni, a munkaszünetek előtt kezet kell mosni. 8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és a nemzeti szabályozásokat be kell tartani. Tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat, ha a keverék hígítatlanul csatornába kerül, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetleg a földbe/talajba jut.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok* 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: Megjelenési forma (halmazállapot): folyadék Szín: halványzöld Szag: kellemes pH érték: kb. 7,0-8,0 (25°C-on) Lobbanáspont: nincs adat Habzási tulajdonság: jól habzó Relatív sűrűség: kb. 1,0 g/cm 3 (20°C-on) Oldhatóság: vízzel korlátlan mértékben elegyedik Olvadáspont: nincs adat Fagyáspont: nincs adat Forráspont: nincs adat Párolgási sebesség: nincs adat Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes Robbanás veszélyes tulajdonságok: nincs adat Oxidáló képesség: nincs adat Gőznyomás: nincs adat Gőzsűrűség: nincs adat Öngyulladási hőmérséklet: a keverék önmagától nem gyullad Bomlási hőmérséklet: nincs adat Viszkozitás: nincs adat 9.2. Egyéb információk: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség A termék utasítás szerint tárolva és alkalmazva stabil. 10.1. Reakciókészség: Nem ismert. 10.2. Kémiai stabilitás: Kerülje a hevítést, normál hőmérsékleten, általános körülmények között stabil. 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismertek. 10.4. Kerülendő körülmények: Nyílt láng és hevítés. Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett fagymentes helyen, elkülönítve kell tárolni. Javasolt tárolási hőmérséklet 5-20 °C. 10.5. Nem összeférhető anyagok: Kerülje más tisztítószerekkel, fertőtlenítőszerekkel való keverést. 10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok* 11.1.1.-11.1.4. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ akut toxicitás; A keverékre nincs adat Adatok az Na-C12-C14-alkilszulfát-etoxilált alapanyagra(gyártó által megadott adatok): LD50 patkány (orális): > 2.000 mg/kg LD50 patkány (dermális): > 2.000 mg/kg Adatok a 2-Butoxietanol alapanyagra: Kísérleti/számított adatok: LD50 patkány (orális): 1.746 mg/kg LD50 tengerimalac (dermális): >2.000 mg/kg (OECD-irányelv 402) bőrkorrózió/bőrirritáció; Sérült bőrfelülettel hosszan tartó érintkezés esetén vagy érzékeny bőrűeknél bőrkiszáradás, bőrpír előfordulhat. súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szembe kerülve enyhe vörösséget, fájdalmat okozhat. légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; Nem ismert csírasejt-mutagenitás; Nem ismert rákkeltő hatás; Nem ismert reprodukciós toxicitás; Nem ismert egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem ismert ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem ismert aspirációs veszély Nem ismert 11.1.5. A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Bőr: Hosszan tartó behatás érzékeny bőr esetén irritáció, bőrpír léphet fel a bőr felületén. Szem: Szembe kerülve pirosodás, fájdalom léphet fel. Lenyelés: Hányingert, hasfájást okozhat. Belégzés: Hosszan tartó, zárt térben való belélegzés esetén enyhe köhögés léphet fel. 11.1.6. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek Bőr: Enyhe kiszáradás, bőrpír jelentkezhet. Szem: Vörösség, könnyezés, fájdalom. Lenyelés: Hasi fájdalom léphet fel. Hányinger jelentkezhet. Belégzés: Enyhe köhögés. 11.1.7. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások A keverékre nem áll rendelkezésre adat. 11.1.8. A kölcsönhatásokból eredő hatások A keverékre nem áll rendelkezésre adat. 11.1.9. Egyedi adatok hiánya Nem került sor egyedi adat felhasználására. 11.1.10. Keverékek Nem történt ilyen kapcsolat vizsgálata. 11.1.11. A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Nem történt ilyen kapcsolat vizsgálata. 11.1.12. Egyéb információk Nincs adat.

12. szakasz: Ökológiai adatok* 12.1. Toxicitás: A keverékre nincs adat. A munkaelőírások betartásával el kell kerülni a tömény oldat környezetbe jutását. Adatok az Na-C12-C14-alkilszulfát-etoxilált alapanyagra (gyártó által megadott adatok): Eredmény Faj Kitettség Teszt Akut EC50 27,7 mg/l Alga 72 óra OECD 201 Alga, Growth Inhibition Test Akut EC50 7,4 mg/l Daphnia 48 óra OECD 202 Daphnia sp. Acute Immobilization Test and Reproduction Test Akut LC50 7,1 mg/l Hal 96 óra OECD 203 Fish, Acute Toxicity Test Krónikus NOEC 0,95 mg/l Alga 72 óra OECD 201 Alga, Growth Inhibition Test Adatok a 1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil-, N-kókusz-acil-származékok, hidroxidok, belső sók alapanyagra: Eredmény Faj Teszt LC50 > 1- 10 mg/l Hal - Pimephales promelas OECD 203 EC50 > 1- 10 mg/l Vízben élő gerinctelenek-Daphnia magna OECD 202, fejezet 1 EC50 > 1 – 10 mg/l Vízinövények-Desmodesmus subspicatus OECD 201 EC0 > 100 mg/l Mikroorganizmusok – Pseudomonas putida OECD 209 NOEC <= 1 mg/l Hal – szivárványos pisztráng OECD 210 NOEC <= 1 mg/l Vízben élő gerinctelenek-Daphnia magna OECD 211 12.2. Prezisztencia és lebonthatóság: A komponensek biológiai lebonthatósága: a szerves komponensek biológiai lebonthatósága > 80%, szakszerű kezelés és felhasználás során környezeti probléma nem várható. 12.3. Bioakkumulációs képesség: A keverékre nincs adat. A tömény, kezeletlen keverék talajba, közcsatornába, vízfolyásba jutatni tilos. A vízzel higított készítmény közcsatornába engedhető. 12.4. A talajban való mobilitás: Nem ismert 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem ismert 12.6. Egyéb káros hatások: Nem ismert

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok* 13.1. Hulladékkezelési módszerek A keverék maradékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2012. évi CLXXXV. Törvény alapján nem minősül veszélyes hulladéknak, besorolását a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján, a tevékenységnek megfelelően kell elvégezni. A keverék nagy mennyiségű maradékait hulladékgyűjtőben lehet megsemmisíteni a hatályos engedélyek által meghatározott technikai előírások és normák szerint. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem pontosan tudja megadni az EWC kódot valamint az EWC kód nem keverékre vonatkozik. A keverék hulladékká vált szennyezett göngyölege nem veszélyes hulladékként kezelendő. EWC kód: 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 13.1.1. Keverék: Amikor csak lehetséges a hulladék keletkezését el kell kerülni, minimálisra kell csökkenteni. A felhasználást kell előnyben részesíteni. 13.1.2. Csomagolás: A szennyezett csomagolóanyagokat a lehető legalaposabban ki kell üríteni. A szennyezett csomagolóanyag háztartási hulladékkal keverhető. 13.1.3. Üres Csomagolás: A kiürített csomagolóanyagokat a lehető legalaposabban meg kell tisztítani vízzel, illatmentességig, habmentességig. Háztartási hulladékkal keverhető. 13.1.4. Szennyvízkezelés: Hígított formában a szennyvízcsatornába vezetve a helyi előírások betartása mellett a termék nem befolyásolja a szennyvíztisztító berendezések működését. Tilos a tömény keveréket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás nélkül közcsatornába juttatni. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvizekre a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtat kell alkalmazni, figyelembe véve a 28/2004. (XII.25.) KVVM rendelet határértékeit is.

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk* 14.1. UN-szám: nem alkalmazható 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem alkalmazható 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport: nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek: ne engedjük töményen a környezetbe való kijutását 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nem ismert 14.7. A MARPOL- egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható.

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk* 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 2015/830/EU (V.28.) Rendelet a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek 3/2002.(II.8.) SzCsM – EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékgazdálkodásról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 25/2000.(IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 33/2004.(IV.26.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról 54/2014.(XII.25.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelés nem történt.

16. szakasz: Egyéb információk* Az adatlap 3. pontjában feltüntetett H-mondatok teljes szövege: H 302 Lenyelve ártalmas. H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H 315 Bőrirritáló hatású. H 318 Súlyos szemkárosodást okoz. H 319 Súlyos szemirritációt okoz. H 332 Belélegezve ártalmas. H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata: Skin Irrit. 2: Bőrirritáció 2. kategória Eye Dam. 1: Szemkárosodás 1. kategória Eye Irrit. 2: Szemirritáció 2. kategória Acute Tox. 4: Akut toxicitás 4. kategória Aquatic Chronic 3: Vízi, krónikus 3. kategória Aquatic Acute 3: Vízi, akut 3. kategória (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelölik meg, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek) CLP: 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról CAS szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám. EC szám: az EINECS- és ELINCS számok. REACH szám: REACH regisztrációs szám, a gyártóra vonatkozó rész nélkül ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció. LC 50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció. LD 50: Közepes halálos dózis mennyisége. EC 50: Azon koncentráció, melyhez 50%-os hatáserősség tartozik. NOEC: Az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása Megjegyzés a felhasználó számára: A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak.